气体减压阀的应用和具体型号解析

支管减压阀 水减压阀 进口减压阀 减压阀 减压稳压阀

0232支管减压阀的产品说明： 经济型支管减压阀0232主要用于高层楼宇供水工程的底层减压，在局部高压或突然产生水压的情况下，使入户的水压保持恒定值，保护其后的各种用水器具，并最大限度的发挥节水功效。0232型支管减压阀是目前进口减压阀里面尺寸最小巧、价格最优惠的减压阀，阀体黄铜镀镍，可直接应用于直饮水工程，对水质无任何污染，0232型支管减压阀安装方便、性价比高、质量可靠，进入中国市场后很快赢得各新老客户的一致肯定。 0232支管减压阀的技术参数： 最高入口压力：16bar 出口压力：1-5.5bar任意可调 连接方式：内螺纹/内螺纹 口径：G3/8″-G3/4″可接G1/4″压力表 0232支管减压阀结构： 阀体材质：黄铜镀镍 阀芯：不锈钢 弹簧：碳钢 密封材料：NBR橡胶 0232支管减压阀的尺寸大小及压力流量曲线： 0232支管减压阀的应用范围： 0232支管减压阀广泛应用于高层楼宇供水、管道直饮水工程、直饮水机以及各种设备的减压。