产品详情

法兰氨用截止阀原理概述： 氨用截止阀经常要用到氧气、氮气、氢气、氩气等气体。这些气体一般都是贮存在专用的气体中。 使用时通过氨用截止阀使气体压力降至实验所需范围，再经过其它控制阀门细调，使气体输入使用系统。简称氨用阀。 1，氨用截止阀的外观及工作原理。 氨气阀门的高压腔与钢瓶连接，低压腔为气体出口，并通往使用系统。高压表的示值为钢瓶内贮存气体的压力。 低压表的出口压力可由调节螺杆控制。 使用时先打开钢瓶总开关，然后顺时针转动低压表压力调节螺杆，使其压缩主弹簧并传动薄膜、弹簧垫块和顶杆而将活门打开 。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室，并经出口通往工作系统。转动调节螺杆，改变活门开启的高度， 从而调节高压气体的通过量并达到所需的压力值。 氨用截止阀都装有安全阀。它是保护氨气减压阀并使之安全使用的装置，也是氨气减压阀出现故障的信号装置。 如果由于活门垫、活门损坏或由于其它原因，导致出口压力自行上升并超过一定许可值时，安全阀会自动打开排气。 2.氨用截止阀的使用方法:1按使用要求的不同，氨气减压阀有许多规格。最高进口压力大多为， 最低进口压力不小于出口压力的2.5倍。出口压力规格较多，一般为，最高出口压力为。 2安装氨气减压阀时应确定其连接规格是否与使用系统的接头相一致。氨用截止阀采用半球面连接，靠旋紧螺母使二者完全吻合 。因此，在使用时应保持两个半球面的光洁，以确保良好的气密效果。安装前可用高压气体吹除灰尘。必要时也可用聚四氟乙 烯等材料作 垫圈。3氨用截止阀应严禁接触油脂，以免发生火警事故。4停止工作时， 应将减压阀中余气放净，然后拧松调节螺杆以免弹性元件长久受压变形。5氨用截止阀应避免撞击振动，不可与腐蚀性物质相 接触。 主要零件材料： 零件名称 阀体、阀盖 密封圈 填料 填料压盖 阀杆 垫片 J41B-25C 铸钢 巴氏合金 聚四氟 乙 烯 碳钢 聚四氟 乙 烯 J41B-25Z 灰铸铁 J41B-25P 不锈钢 不锈钢 J41F-25Z 灰铸铁 碳钢 性能规范： 公称压力PN（MPA） 试验压力PS（MPa） 适用介质 适用温度（℃） 2.5 3.8 氨气、 氨液等 NH3 巴氏合金 -40℃ +150℃ 四氟 -40℃ +200℃ 4.0 6.4 主要尺寸及重量： 公称通径 DN（mm） 尺 寸（mm） L D D1 D2 D4 b f f1 Z-φd 关 开 D3 10 130 90 60 40 35 16 2 4 4-φ14 165 185 110 15 130 95 65 45 40 16 2 4 4-φ14 165 185 110 20 150 105 75 55 51 18 2 4 4-φ14 170 200 120 25 160 115 85 65 58 18 2 4 4-φ14 197 210 120 32 180 135 100 78 66 20 2 4 4-φ18 199 213 140 40 200 145 110 85 76 20 3 4 4-φ18 248 264 160 50 230 160 125 100 88 22 3 4 4-φ18 265 295 180 65 290 180 145 120 110 24 3 4 8-φ18 310 349 220 80 310 195 160 135 121 26 3 4 8-φ18 340 357 240 100 350 230 190 160 150 30 3 4.5 8-φ23 380 413 280 125 400 270 220 188 176 32 3 4.5 8-φ25 430 451 320 150 480 300 250 218 204 32 3 4.5 8-φ25 505 492 360 200 600 360 310 278 260 34 3 4.5 12-φ25 550 806 400 250 650 425 370 335 31 36 3 4.5 12-φ30 730 880 450 300 750 485 430 390 364 40 3 4.5 16-φ30 - 995 550 铜截止阀 y型截止阀 电站截止阀 手动截止阀 气动截止阀 电动截止阀 高压截止阀 高温截止阀 低温截止阀 保温截止阀 丝扣截止阀 法兰截止阀 焊接截止阀 角式截止阀 氨用截止阀 氧气截止阀 真空截止阀 锻钢截止阀 铸钢截止阀 蒸汽截止阀 国标截止阀 日标截止阀 德标截止阀 美标截止阀 碳钢截止阀 水封截止阀 管路截止阀 液压截止阀 对焊截止阀 陶瓷截止阀 铸铁截止阀 衬氟截止阀 衬胶截止阀 压力表截止阀 铬钼钢截止阀 液化气截止阀 不锈钢截止阀 内螺纹截止阀 波纹管截止阀 进口截止阀 购买本公司法兰氨用截止阀请按以下指示进行安装：（详情或见产品说明书） （1）、手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。 （2）、手轮、手柄及（气动、电动）执行机构，不允许作起吊作用。 （3）、管道中的介质流向应与阀体所示箭头方向一致。