WQ型泵流量7~3750m3/h,扬程7~50m，电机功率：0.55~250kW，通过最大颗粒直径20~50mm。 型 号 Type 流量 Capacity米3/时m3/h 扬程 Head 米 m 转速 Speed 转/分 r.p.m 功率 千瓦 Power kW 效率 η Efficiency % 出水口径 Outiet Bore mm 总重量 Grand Weight kg 配套控制柜型号 Control cabi net’s model 轴功率 B．P 配用功率Motor 40WQ7-7-0.55 7 7 2830 0.31 0.55 43 40 10 WGZP1-0.55 40WQ7-15-1.1 7 15 2830 0.67 1.1 43 40 18 WGZP1-1.1 40WQ12-15-1.5 12 15 2830 1.17 1.5 42 40 60 WGZP1-1.5 50WQ7-10-0.75 7 10 2830 0.44 0.75 45 50 16 WGZP1-0.75 50WQ10-7-0.75 10 7 2830 0.42 0.75 43 50 16 WGZP1-0.75 50WQ10-10-1.1 10 10 2830 0.61 1.1 45 50 18 WGZP1-1.1 50WQ15-7-1.1 15 7 2830 0.59 1.1 48.5 50 18 WGZP1-1.1 50WQ15-10-1.1 15 10 2830 0.76 1.1 54 50 18 WGZP1-1.1 50WQ15-12-1.1 15 12 2830 0.96 1.1 51 50 18 WGZP1-1.1 50WQ18-7-1.1 18 7 2830 0.64 1.1 54 50 18 WGZP1-1.1 50WQ6-22-1.5 6 22 2860 0.78 1.5 46 50 60 WGZP1-1.5 50WQ10-15-1.5 10 15 2860 0.83 1.5 49.5 50 60 WGZP1-1.5 50WQ15-15-1.5 15 15 2860 1.09 1.5 56 50 60 WGZP1-1.5 50WQ18-15-1.5 18 15 2860 1.2 1.5 61.2 50 60 WGZP1-1.5 50WQ20-10-1.5 20 10 2860 0.88 1.5 62 50 60 WGZP1-1.5 50WQ25-7-1.5 25 7 2860 0.76 1.5 62.5 50 60 WGZP1-1.5 50WQ25-10-1.5 25 10 2860 1.07 1.5 63.9 50 60 WGZP1-1.5 50WQ30-7-1.5 30 7 2860 0.88 1.5 65 50 60 WGZP1-1.5 50WQ9-22-2.2 9 22 1420 1.2 2.2 55.1 50 60 WGZP1-2.2 50WQ15-22-2.2 15 22 1420 1.63 2.2 55.1 50 60 WGZP1-2.2 50WQ27-15-2.2 27 15 1420 1.78 2.2 62 50 60 WGZP1-2.2 50WQ15-30-3 15 30 1420 2.27 3 54 50 70 WGZP1-3 50WQ17-25-3 17 25 1420 2.13 3 54.5 50 70 WGZP1-3 50WQ15-32-4 15 32 1420 2.47 4 53 50 70 WGZP1-4 50WQ25-22-4 25 22 1420 2.65 4 56.6 50 70 WGZP1-4 50WQ25-25-4 25 25 1420 3.04 4 56 50 70 WGZP1-4 50WQ18-32-5.5 18 32 1420 3.08 5.5 51 50 130 WGZP1-5.5 50WQ25-30-5.5 25 30 1420 3.93 5.5 52 50 130 WGZP1-5.5 50WQ20-40-7.5 20 40 1420 4.04 7.5 54 50 150 WGZP1-7.5 50WQ25-36-7.5 25 36 1420 4.46 7.5 55 50 150 WGZP1-7.5 65WQ29-8-2.2 29 8 2860 1.01 2.2 62.5 65 70 WGZP1-2.2 65WQ30-10-2.2 30 10 2860 1.3 2.2 63 65 70 WGZP1-2.2 65WQ35-7-2.2 35 7 2860 1.04 2.2 64 65 70 WGZP1-2.2 65WQ42-9-2.2 42 9 2860 1.55 2.2 66.6 65 70 WGZP1-2.2 65WQ20-22-3 20 22 1420 2.2 3 54.5 65 80 WGZP1-3 65WQ30-15-3 30 15 1420 2.19 3 56 65 80 WGZP1-3 65WQ37-13-3 37 13 1420 2.26 3 58 65 80 WGZP1-3 65WQ30-18-4 30 18 1420 2.3 4 64 65 80 WGZP1-4 65WQ25-28-4 25 28 1420 3.08 4 62 65 80 WGZP1-4 65WQ30-22-5.5 30 22 1440 3.33 5.5 54 65 140 WGZP1-5.5 65WQ30-30-5.5 30 30 1440 4.23 5.5 58 65 140 WGZP1-5.5 65WQ30-35-7.5 30 35 1440 5.2 7.5 55 65 150 WGZP1-7.5 65WQ35-50-11 35 50 1460 8.22 11 58 65 380 WGZP1-11 80WQ30-7-1.5 30 7 2860 0.88 1.5 65 80 60 WGZP1-1.5 80WQ35-10-3 35 10 1420 1.63 3 58.5 80 100 WGZP1-3 80WQ43-13-3 43 13 1420 2.5 3 61 80 100 WGZP1-3 80WQ50-7-3 50 7 1420 1.54 3 62 80 100 WGZP1-3 80WQ50-10-3 50 10 1420 2.03 3 67 80 100 WGZP1-3 80WQ40-15-4 40 15 1420 2.3 4 64 80 130 WGZP1-4 80WQ60-13-4 60 13 1420 3.17 4 67.1 80 130 WGZP1-4 80WQ50-15-5.5 50 15 1440 3.43 5.5 5.98 80 140 WGZP1-5.5 80WQ45-30-7.5 45 30 1440 6.18 7.5 59.5 80 200 WGZP1-7.5 80WQ46-22-7.5 46 22 1440 4.84 7.5 57 80 200 WGZP1-7.5 80WQ65-25-7.5 65 25 1440 6.92 7.5 64 80 200 WGZP1-7.5 80WQ30-40-11 30 40 1460 5.64 11 58 80 380 WGZP1-11 80WQ45-40-15 45 40 1460 8.18 15 60 80 520 WGZP1-15B 80WQ50-40-15 50 40 1460 9.01 15 60.5 80 520 WGZP1-15B 100WQ70-7-3 70 7 1420 1.94 3 68.8 100 100 WGZP1-3 100WQ70-10-4 70 10 1420 2.77 4 68.9 100 130 WGZP1-4 100WQ75-7-4 75 7 1420 2.06 4 68.8 100 130 WGZP1-4 100WQ100-7-4 100 7 1420 2.73 4 69.5 100 130 WGZP1-4 100WQ65-15-5.5 65 15 1440 4.09 5.5 65 100 150 WGZP1-5.5 100WQ70-14-5.5 70 14 1440 3.99 5.5 67 100 150 WGZP1-5.5 100WQ120-10-5.5 120 10 1440 4.62 5.5 70.8 100 150 WGZP1-5.5 100WQ50-27-7.5 50 27 1440 5.66 7.5 65 100 200 WGZP1-7.5 100WQ70-15-7.5 70 15 1440 4.4 7.5 65 100 200 WGZP1-7.5 100WQ70-22-7.5 70 22 1440 6.48 7.5 64.8 100 200 WGZP1-7.5 100WQ100-10-7.5 100 10 1440 3.89 7.5 70 100 200 WGZP1-7.5 100WQ100-15-7.5 100 15 1440 5.72 7.5 71.5 100 200 WGZP1-7.5 100WQ50-35-11 50 35 1460 8.55 11 55.7 100 380 WGZP1-11 100WQ70-20-11 70 20 1460 6.15 11 62 100 380 WGZP1-11 100WQ80-24-11 80 24 1460 8.05 11 65 100 380 WGZP1-11 100WQ100-22-11 100 22 1460 8.81 11 68 100 380 WGZP1-11 100WQ60-30-15 60 30 1460 7.91 15 62 100 520 WGZP1-15B 100WQ70-28-15 70 28 1460 8.61 15 62 100 520 WGZP1-15B 100WQ80-32-15 80 32 1460 11.07 15 63 100 520 WGZP1-15B 100WQ87-28-15 87 28 1460 10.24 15 64.8 100 520 WGZP1-15B 100WQ100-22-15 100 22 1460 9.22 15 65 100 520 WGZP1-15B 100WQ100-30-15 100 30 1460 12.02 15 68 100 520 WGZP1-15B 100WQ80-40-22 80 40 970 14.53 22 60 100 780 WGZP1-22B 150WQ140-7-5.5 140 7 1440 3.68 5.5 72.5 150 150 WGZP1-5.5 150WQ145-10-7.5 145 10 1440 5.52 7.5 71.6 150 200 WGZP1-7.5 150WQ150-8-7.5 150 8 1440 4.54 7.5 72 150 200 WGZP1-7.5 150WQ210-7-7.5 210 7 1440 5.5 7.5 72.5 150 200 WGZP1-7.5 150WQ140-14-11 140 14 1460 9.58 11 71.6 150 380 WGZP1-11 150WQ140-18-11 140 18 1460 9.58 11 70 150 380 WGZP1-11 150WQ200-10-11 200 10 1460 7.46 11 73 150 380 WGZP1-11 150WQ150-15-15 150 15 1460 8.76 15 70 150 520 WGZP1-15B 150WQ150-20-15 150 20 1460 11.68 15 70 150 520 WGZP1-15B 150WQ200-13.5-15 200 13.5 1460 10.12 15 72.7 150 520 WGZP1-15B 150WQ70-40-18.5 70 40 1470 13.13 18.5 58.1 150 660 WGZP1-18.5B 150WQ150-22-18.5 150 22 1470 12.6 18.5 71.3 150 660 WGZP1-18.5B 150WQ150-25-18.5 150 25 1470 14.6 18.5 70 150 660 WGZP1-18.5B 150WQ100-40-22 100 40 970 17.81 18.5 61.2 150 780 WGZP1-22B 150WQ130-30-22 130 30 970 16.86 18.5 63 150 780 WGZP1-22B 150WQ150-30-22 150 30 970 18.3 22 67 150 780 WGZP1-22B 150WQ200-15-22 200 15 970 11.85 22 69 150 780 WGZP1-22B 150WQ200-22-22 200 22 970 17.08 22 70.2 150 780 WGZP1-22B 150WQ250-17-22 250 17 970 16.31 22 71 150 780 WGZP1-22B 150WQ300-13-22 300 13 970 14.56 22 73 150 780 WGZP1-22B 150WQ140-41-30 140 41 980 22.51 30 69.5 150 930 WGZP1-30B 150WQ150-28-30 150 28 980 16.35 30 70 150 930 WGZP1-30B 150WQ150-40-30 150 40 980 23.36 30 70 150 930 WGZP1-30B 150WQ200-20-30 200 20 980 15.35 30 71 150 930 WGZP1-30B 150WQ200-30-30 200 30 980 23.03 30 71 150 930 WGZP1-30B 150WQ300-18-30 300 18 980 20.16 30 73 150 930 WGZP1-30B 200WQ250-7-11 250 7 1460 6.81 11 70 200 380 WGZP1-11 200WQ300-7-11 300 7 1460 7.47 11 76.5 200 380 WGZP1-11 200WQ400-7-15 400 7 1460 9.86 15 77.4 200 520 WGZP1-15B 200WQ300-10-15 300 10 1460 10.8 15 75.7 200 520 WGZP1-15B 200WQ150-25-18.5 150 25 1470 16.35 18.5 70.2 200 660 WGZP1-18.5B 200WQ250-15-18.5 250 15 1470 13.94 18.5 73.3 200 660 WGZP1-18.5B 200WQ400-10-18.5 400 10 1470 14.08 18.5 77.4 200 660 WGZP1-18.5B 200WQ480-11-22 480 11 970 19.13 22 75.2 200 780 WGZP1-22B 200WQ250-22-30 250 22 980 20.82 30 72 200 930 WGZP1-30B 200WQ300-18-30 300 18 980 22.02 30 73.3 200 930 WGZP1-30B 200WQ400-15-30 400 15 980 21.87 30 74.7 200 930 WGZP1-30B 200WQ350-20-37 350 20 980 25.65 37 74.3 200 1080 WGZP1-37B 200WQ250-35-45 250 35 980 36.6 45 65.8 200 1200 WGZP1-45B 200WQ400-24-45 400 24 980 35.2 45 74.3 200 1200 WGZP1-45B 200WQ250-40-55 250 40 980 41.4 55 65.7 200 1360 WGZP1-55B 200WQ400-30-55 400 30 980 44.6 55 73.2 200 1360 WGZP1-55B 200WQ600-20-55 600 20 980 43.1 55 75.8 200 1360 WGZP1-55B 200WQ350-40-75 350 40 980 54.6 75 69.8 200 1870 WGZP1-75B 250WQ600-7-18.5 600 7 1470 14.58 18.5 78.5 250 660 WGZP1-18.5B 250WQ800-7-30 800 7 980 21.87 30 25.6 250 930 WGZP1-30B 250WQ600-15-37 600 15 980 32.32 37 32.32 250 1080 WGZP1-37B 250WQ700-15-37 700 15 980 26.9 37 26.9 250 1080 WGZP1-37B 250WQ600-20-55 600 20 980 42.5 55 73.2 250 1360 WGZP1-55B 250WQ700-22-75 700 22 980 60.85 75 68.9 250 1870 WGZP1-75B 250WQ600-30-90 600 30 980 64.6 90 75.8 250 2100 WGZP1-90B 250WQ700-33-110 700 33 980 82.6 110 76.1 250 2240 WGZP1-110B 300WQ900-8-30 900 8 980 24.65 30 79.5 300 930 WGZP1-30B 300WQ800-15-55 800 15 980 42.7 55 76.5 300 1360 WGZP1-55B 300WQ950-24-110 950 24 980 80.6 110 77 300 2240 WGZP1-110B 350WQ1100-10-45 1100 10 980 37.4 45 80.8 350 1200 WGZP1-45B 350WQ1200-15-90 1200 15 980 61.8 90 79.3 350 2100 WGZP1-90B 350WQ1200-18-90 1200 18 980 75 90 78.4 350 2100 WGZP1-90B 350WQ1085-28-132 1085 28 980 107.1 132 77.2 350 2520 WGZP1-132B 350WQ1000-36-160 1000 36 980 128.9 160 76 350 2880 WGZP1-160B 350WQ1500-26-160 1500 26 980 136.3 160 77.9 350 2880 WGZP1-160B 400WQ2000-13.5-110 2000 13.5 980 90.4 110 81.3 400 2240 WGZP1-110B 400WQ1700-22-160 1700 22 740 130.2 160 78.2 400 2880 WGZP1-160B 400WQ1800-32-250 1800 32 740 205 250 76.5 400 4690 WGZP1-250B 450WQ2200-10-90 2200 10 980 73.7 90 81.3 450 2100 WGZP1-90B 500WQ2600-15-160 2600 15 740 130.3 160 81.5 500 2800 WGZP1-160B 500WQ2400-22-220 2400 22 740 186.9 220 76.9 500 4280 WGZP1-220B 500WQ2650-24-250 2650 24 740 225.1 250 76.9 500 4690 WGZP1-220B 600WQ3500-12-185 3500 12 740 139.1 185 82.2 600 3420 WGZP1-185B 600WQ3750-17-250 3750 17 740 216.7 250 80.1 600 4690 WGZP1-250B

排污泵报价 污水泵型号参数 50WQ25-35-7.5kw 潜水泵 WQ系列潜水排污泵